## Slide 1: Brain storming
Optimisation algorithms for robotic exploration of planetary bodies

## Slide 2: Background Investigation0
なぜ”Planetary rover mobility”が必要なのか？
  ミッション数・関心の増加（マクロな背景）
    月・火星探査・極域（PSR）探査などでローバーの役割が拡大している。
      Mobility System Evaluation for Traversing Permanently Shadowed Regions on the Moon
        月南極の永久影領域を走行できるローバー設計のために、複数のローバー攻勢を比較し、”mobility systems for traveling permanently shadowed regions”の性能評価を行っている。
        ローバーの走行性能（エネルギー効率、スリップ、スタック、安定性能）が、「どこまで観測できるか」「どれだけ長期間運用できるか」を制限している。
        例えば、ローバーの走行性能を定量的に比較する研究では、エネルギー消費・スリップ・静的安定性・経路偏差などの指標で、複数のモビリティシステムを評価し、“mobility system evaluation”が重要な判断材料になっている。
      別の研究では、月・火星ローバーのミッション制約の多くが、「車両-地盤相互作用モデルの不確かさ」に起因していると指摘されている。
        「ローバーがどの程度走れるか」を事前に予測できないことが、ミッション設計・車輪設計の大きな制約となっている。
惑星探査ミッションにおいて、ローバーの走行性能は観測可能範囲やミッション成功率を直接左右するため、その事前予測と設計最適化は重要な課題となっている。

## Slide 3: Background Investigation
Three pillars
  Planetary rover mobility problem
    ミッション増加
    質量・電力制約
    過酷な地形（岩、砂、レゴリス）
    故障=ミッション失敗
    だからmobility predictionが重要
  Wheel-soil interaction
    ローバー性能はwheel-soil physicsに強く依存する。
      Drawbar pull
      Sinkage
      Torque
      Slip ratio
  Terramechanics models
    Bekker pressure-sinkage
    既存モデルは単輪実験が中心で、マルチホイールは未解明
そもそもなぜ宇宙開発が必要なのかを書く。
既存研究は単輪が中心であり、マルチホイールローバーの挙動は十分に理解されていない。したがって、最適化とシミュレーションを組み合わせた研究が必要である。

## Slide 4: Background Investigation
Mobile predictionとは？
  あるローバー（車輪形状・重量・サスペンションなど）が、ある地盤条件（レゴリス特性・斜面・重力）で、どの程度の走行性能を発揮できるかを事前にモデルやシミュレーションで予測すること。
    入力
      ローバーのパラメータ（車輪半径・幅・グラウザ形状・質量・重心位置など）
      地盤パラメータ（Bekkerパラメータ、内部摩擦角、年直力など）
      環境条件（重力、斜面角度）
    出力
      Drawbar pull
      Wheel sinkage
      Driving torque
      Traction efficiency
      Efficiency
      走破可能な斜面角度、スタックの有無など
車両-地盤相互作用モデルを用いて、ローバーの走行性能を定量的に予測すること。

## Slide 5: Background Investigation
なぜ最適化＋シミュレーションが必要になるのか？
  古典的Terramechanicsモデルの限界
    多くのローバー研究はBekkerやWong-Reeceなどの経験的Terramechanicsモデルを用いて、主に、単輪実験に基づいてパラメータ同定・性能評価を行っている。
    ある論文では、”mobility analysis of extraterrestrial rovers has been carried out using empirical terramechanics models originally established for military vehicle mobility analysis”と述べられており、もともと地上車両向けに作られた経験式を、月・火星ローバーに流用していることが指摘されている。
      An analysis of the Yutu lunar rover’s mobility performance using a multibody
    これらのモデルは、
      均一な地盤
      単一または単一接地パッチ
      を前提としていることが多く、複数輪の相互干渉（前輪が乱した土壌を後輪が踏む、荷重再配分など）を明示的には扱っていない。
  次のページへ。

## Slide 6: Background Investigation
なぜ最適化＋シミュレーションが必要になるのか？
  古典的Terramechanicsモデルの限界
  マルチホイール系では減少が複雑になる
    実際には6輪ローバーなどでは、
      前輪が土壌を崩す→後輪がその「乱された地盤」を踏む
      サスペンションによる荷重移動
      車体変化による接地荷重の変動
      などが起こり、単純な組み合わせでは再現できない。
    最近の研究では、単輪のTerramechanicsモデルとマルチボディダイナミクスを組み合わせて、Yutuローバー全体のマルチホイール挙動をシミュレーションする試みが行われている。An analysis of the Yutu lunar rover’s mobility performance using a multibody
      Tractive force
      Wheel torque
      Traction vs slope
      などをマルチホイール系として評価しており、「単輪→ローバー全体」への拡張が非自明であることが示唆されている。
  次のページ

## Slide 7: Background Investigation
なぜ最適化＋シミュレーションが必要になるのか？
  古典的Terramechanicsモデルの限界
  マルチホイール系では減少が複雑になる
  なぜ必要になるのか？
    古典的Terramechanicsモデルは、単輪・経験式ベースであり、マルチホイールローバーの複雑な挙動（輪間干渉・荷重再配分）などを十分に表現できない。
    一方で、DEMやSPHなどの高精度モデルは、計三個ストが非常に高く、設計空間（車輪半径・幅・グラウザ形状など）を総当たりで探索するには不向きである。
    よって、ある程度高速に計算できる物理ベースモデル（Bekker系＋マルチボディなど）を用いて、meta-heuristic optimisation（GA、PSO、DEなど）で、設計パラメータ空間を効率的に探索するというアプローチが合理的になる。
    さらに、別の研究では、terramechanicsモデルを用いて、“empirical design criterion that allows to generate first estimates of the optimal wheel dimentions”を導出しており、車輪寸法の最適化がterramechanicsと強く結びついていることが示されている。
      Improving Limitations of Rover Missions in the Moon and Planets by Unifying Vehicle–Terrain Interaction Models

## Slide 8: Background Investigation
なぜ最適化＋シミュレーションが必要になるのか？
  古典的Terramechanicsモデルの限界
  マルチホイール系では減少が複雑になる
  なぜ必要になるのか？
既存のTerramechanicsモデルは主として単輪実験に基づく経験式であり、マルチホイールローバーにおける輪間干渉や荷重再配分を十分に表現できない。一方で、高精度数値モデル（DEM、SPH）は計算コストが高く、車輪設計パラメータ空間を広く探索するには適さない。したがって、本研究では、物理ベースのTerramechanicsモデルに基づくマルチホイールローバーシミュレーションと、メタヒューリスティック最適化を組み合わせることで、惑星ローバーの車輪設計パラメータを体系的に最適化することを目指す。

## Slide 9: Research question
1つの中心質問と1つの補助質問が基本形。
  Main research question
    Which wheel design parameters maximise traction efficiently and minimize sinkage for planetary rovers operating on deformable soil?
  Sub-question
    How can meta-heuristic optimization algorithms be applied to determine optimal wheel geometry under varying soil and gravity conditons?

## Slide 10: Evaluation metrics
3つの指標を選んだ理由付きで述べる。
  Drawbar pull
    車輪が地面を押して前進力として利用できる力。
    高いほどけん引性能が良い。
  Wheel sinkage
    車輪が土壌に沈み込む深さ。
    深いほどエネルギー損失が大きく、スタックのリスクが増える。
  Driving torque
    車輪を回すために必要なトルク。
    土壌抵抗が大きいほど増加し、エネルギー消費に直結。

## Slide 11: Initial test plan
単輪モデルで文献値と比較
  Sinkage
  Drawbar pull
Parameter swipe
Meta-heuristics optimisation（GA）

## Slide 12: 骨子
【大義】他惑星における人類の持続的な存続を目指す。
水が欠かせない。
【WHY】
・生命維持資源（水・酸素）が必要。
【課題】水や氷がPSRにあることは知られているが、PSRの探索は極めて困難。
論文9の実例を紹介。
【目的】PSRでの探索をより効率的なものにするためにローバーの開発に貢献したい。

## Slide 13: 骨子
【目的】PSRでの探索をより効率的なものにするためにローバーの開発に貢献したい。
論文を読んだところ、4つの解決策が見つかった。
過酷環境向け金属ホイール研究 [1]
動力伝達系の研究 [6]
LRF + VFHによる研究 [8]
土壌-車輪モデルによる車輪の最適化 [2][3][4][5][7]
これを選択。
なぜ？を書きたい。